## Slide 2: 해석조건, 계측조건
구조물치수 및 조건 동일
폭 2m
높이 4.2m
표면
10cm
2.1m
바닥면=콘크리트 (대류계수 = 2.7 W/m2)
측면=나무거푸집
(대류계수 = 8 W/m2)
상면=외기노출 (대류계수 = 13 W/m2)
1.6m

## Slide 3: 해석조건, 계측조건
콘크리트 최대단열온도 상승값 K : 48.8℃
콘크리트 반응속도 α: 0.73 ℃/hr
상부노출이 양생포+비닐 인 경우, 대류계수 8W/m2
여기서(2단 벽체)는 외기노출이므로, 13W/m2 사용

## Slide 4
구분 | 값 | 설명
타설번호 | Case 번호 사용 | 
최고온도 K | 48.8 ℃ | = 최대단열온도상승값
온도상승율 α | 0.73 ℃/hr | 
높이 | 4.2m | 
길이 | 20m | 
너비 | 2m | 
거푸집 열전도율 | 8W/m2 | 측면, 나무거푸집
덮개 열전도율 | 13W/m2 | 여기서는 “외기노출” 조건
외기온도 |  | 엑셀 column 에 주어진 값
덮개 개수?? |  |  뭔지 모르겠음

## Slide 5: 해석 case
Case 2sw-1505 : 콘크리트 초기타설온도=15℃, 외기온도=5℃ 유지
Case 2sw-1510 : 콘크리트 초기타설온도=15℃, 외기온도=10℃ 유지
Case 2sw-1500 : 콘크리트 초기타설온도=15℃, 외기온도=0℃ 유지
Case 2sw-15-5 : 콘크리트 초기타설온도=15℃, 외기온도=-5℃ 유지
Case 2sw-2005 : 콘크리트 초기타설온도=20℃, 외기온도=5℃ 유지
Case 2sw-2010 : 콘크리트 초기타설온도=20℃, 외기온도=10℃ 유지
Case 2sw-2000 : 콘크리트 초기타설온도=20℃, 외기온도=-0℃ 유지
Case 2sw-20-5 : 콘크리트 초기타설온도=20℃, 외기온도=-5℃ 유지